德国沃曼UV100L紫外线治疗仪技术参数

★1、产品名称：紫外线治疗仪（整机原装进口）；

2、用途：用于银屑病、白癜风、异位性皮炎、脂溢性皮炎、玫瑰糠疹、湿疹、

带状疱疹等皮肤顽固性的治疗。

3、采用8只100W功率荷兰飞利浦原厂定制医用灯管，有多种灯管配置方案

(UVA,UVB,NB-UVB)供选择；

4、LCD微电脑剂量(J/cm2)、时间(min:s)控制器，操作简单，治疗剂量准确，

安全可靠，有应急开关，保护患者及医护人员的安全；

5、采用低压灯管及快速启动电路，不需要预热，有效保护灯管，延长灯管的

使用寿命，灯管有效寿命达800-1000工作小时；

6、独特抗干扰设计，确保设备在较强电磁干扰环境下（如移动电话、电梯等）

能正常运行；

7、密码操作，防止无关人员误操作；

8、每只灯管后面均有出风口，给每只灯管降温，确保灯管照射强度平稳；

9、辐射频谱：输出波长311-313mm，峰值波长311mm；

10、产品通过CE认证，售后服务体系认证：销售商获得销售及售后服务ISO9001：2000专项认证；

★11、可以提供本地化售后服务，生产商在本地区有注册的售后服务固定场所或代理商在本发注册成立。